## Slide 1: 簡介thread與CPU相關知識
中正大學，作業系統實驗室
羅習五 陽春副教授
shiwulo@gmail.com

## Slide 2: 課程單元
Multi-thread與計算機硬體
  volatile
  _Alignas（C11 & C++11）
  atomic operations （C11 & C++11）
  memory order （C11 and C++11）
  Intel VTune vs. Linux perf
  實驗：memoryTest/...（pingpong、aligned、aotmic、mutex、semaphore、spinlock）
基本lock機制
  semaphore
  mutex （可支援優先權控制、遞迴鎖、自適應鎖）
  spinlock
  pthread_rwlock
  實驗：conCurrentQ/
進階的lock機制
  lock-free queue
  sequential lock
  ticket lock
  r/w spinlock
Memory ordering

## Slide 3: 安裝必要的軟體
必須安裝
  sudo apt install perf /*觀察CPU狀態的工具*/
  sudo apt-get install manpages-posix manpages-posix-dev /*pthread文件*/
建議安裝
  Intel C Compiler & tools
    ftp://lonux.cs.ccu.edu.tw/parallel_studio_xe_2018_update3_cluster_edition.tgz
  KDE debugger
    sudo apt install kdbg
  Microsoft VS code
    ftp://lonux.cs.ccu.edu.tw/code_1.23.1-1525968403_amd64.deb

## Slide 4: 安裝 “perf ”，Ubuntu 18.04為例
$sudo apt install linux-tools-common
$sudo apt install linux-tools-4.15.0-22-generic linux-tools-generic

## Slide 5: 在撰寫multi-thread程式之前 選用「編譯器」、啟動最佳化
$gcc table.c /*table.c是一個簡單的表格加總*/
user: 81.080010s /*gcc w/o optimization*/
sys: 0.640063s
$gcc -O3 table.c
user: 4.794872s /*gcc with -O3*/
sys: 0.579863s
$icc -O3 table.c
user: 0.358683s /*intel C compiler*/
sys: 0.577878s

## Slide 6: Multi-thread與計算機硬體

## Slide 7: NUMA與UMA架構
Bus，例如Intel的Front Side Bus（FSB）
CPU1
CPU2
CPU3
CPU4
memory
所有處理器都使用同一個記憶體，對程式設計師而言，記憶體的架構非常容易了解，但缺點是記憶體頻寬有限，不適用於「非常多」處理器

## Slide 8: NUMA與UMA架構
CPU1
CPU2
bus，
如QPI
QPI：Intel QuickPath Interconnect
memory1
memory2

## Slide 9: NUMA與UMA架構
CPU1
CPU2
bus，
如QPI
QPI：Intel QuickPath Interconnect
memory1
memory2
Local memory
remote memory
討論這顆CPU

## Slide 10: NUMA與UMA架構
latency
bandwidth
https://software.intel.com/en-us/articles/intelr-memory-latency-checker
以Intel為例，存取local memory的latency為remote memory的1/2，bandwidth則為remote的2倍。程式設計師必須妥善的規劃記憶體的存取方式。因為remote和local memory的頻寬、延遲不一樣。

## Slide 11: NUMA的進階考量
通常NUMA的機器在BIOS的地方可以設定是否啟動interleaving
啟動的好處：
  使用起來就跟UMA機器的感覺一模一樣
  任意程式就算沒有對NUMA進行優化，也可以存取全部的頻寬
不啟動的好處
  對NUMA優化過的程式可以盡量的將記憶體存取集中在local memory
  作業系統、應用程式都可以針對NUMA進行優化（Linux支援NUMA）
http://systemmanager.ru/c01609725.en/102428.htm

## Slide 12: SMP與UMA
SMP是Symmetric multiprocessing的縮寫，指的是每一個處理器的功能都是一模一樣
UMA指的是記憶體架構，每顆處理器存取任意記憶體，其頻寬、延遲都是一樣的
現在大部分的小型電腦（例如：PC、部分server）是SMP、UMA架構
CPU大部分是SMP架構。server或workstation的記憶體架構可能是UMA或NUMA

## Slide 13: SMP與UMA與multi-core
對程式設計師而言，普通的multi-core架構相當於是SMP+UMA架構。
目前Intel、AMD、ARM等公司，幾乎都讓同一個封裝上的多核心處理器共用LLC（last level cache，例如L3 cache）
這讓multi-core在資料傳遞上變得比傳統的SMP要來得快速（因為可以透過讀寫LLC傳遞資料）
https://konspekta.net/lektsiiorgimg/baza8/4374096372124.files/image006.jpg

## Slide 14: CPU設計與multithread的影響

## Slide 15: pipeline & superscalar
右手邊的圖是Intel的CPU方塊圖，對程式設計師而言要注意的是「Out-of-Order execution」
因為out-of-order execution因此下列程式碼對CPU而言都是正確的執行方式
範例一： 範例二：
A=1; B=2;
B=2; A=1;
如果程式碼有相依性，那麼CPU會保證執行的順序。例如：
範例一： 範例二：
A=*alpha; A=*alpha;
B=A+1; if (A==1) {
/*會在A==1之後*/
}
out of order

## Slide 16: pipeline & superscalar
如果compiler打開優化（例如：O3），那麼compiler可能也會將指令重排，特別是沒有前後相關的指令，下列二個範例對編譯器而言都是一樣的
範例一： 範例二：
A=1; B=2;
B=2; A=1;
在mutlti-threading的情況下，如果一定要保證順序，可能需要使用memory barrier（也稱之為fence後面會介紹）

## Slide 17: 補充：x86的組語中的memory barrier
lfence (asm), void _mm_lfence (void) ；讀不能越過lfence
sfence (asm), void _mm_sfence (void) ；寫不能越過sfence
mfence (asm), void _mm_mfence (void) ；讀寫都不能越過mfence

## Slide 18: 驗證：memoryModel.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) {
volatile int a;
int b;
/*反組譯以後會發現b和a的設定順序顛倒*/
/*編譯指令icc -O3 memoryModel.c，O3叫編譯器進行程式碼優化*/
/*使用icc或gcc都是同樣的結果，請看下一頁分析*/
b = 0xdead;
a = 0xc0fe;
printf("a = %x, b = %x\n", a, b);
}

## Slide 19: 驗證 memoryModel_reorder.c
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
0x0000000000400b10 <+0>: push %rbp
0x0000000000400b11 <+1>: mov %rsp,%rbp
0x0000000000400b14 <+4>: and $0xffffffffffffff80,%rsp
0x0000000000400b18 <+8>: sub $0x80,%rsp
0x0000000000400b1f <+15>: xor %esi,%esi
0x0000000000400b21 <+17>: mov $0x3,%edi
0x0000000000400b26 <+22>: callq 0x400b60 <__intel_new_feature_proc_init>
0x0000000000400b2b <+27>: stmxcsr (%rsp)
0x0000000000400b2f <+31>: movl $0xc0fe,0x4(%rsp)
0x0000000000400b37 <+39>: mov $0x401b44,%edi
0x0000000000400b3c <+44>: orl $0x8040,(%rsp)
0x0000000000400b43 <+51>: mov $0xdead,%edx
0x0000000000400b48 <+56>: xor %eax,%eax
0x0000000000400b4a <+58>: mov 0x4(%rsp),%esi
0x0000000000400b4e <+62>: ldmxcsr (%rsp)
0x0000000000400b52 <+66>: callq 0x400970 <printf@plt>
0x0000000000400b57 <+71>: xor %eax,%eax
0x0000000000400b59 <+73>: mov %rbp,%rsp
0x0000000000400b5c <+76>: pop %rbp
0x0000000000400b5d <+77>: retq
0x0000000000400b5e <+78>: xchg %ax,%ax
End of assembler dump.
volatile int a;
int b;
b = 0xdead;
a = 0xc0fe;
$ gcc -O3 ？？？.c
/*使用gcc或icc*/
$ icc –O3 ？？？.c
$ gdb ./a.out

## Slide 20: 指令順序對multi-thread的重要性
在許多multi-thread的程式中，都是透過設定變數，控制不同thread之間的交互關係
  執行的前後關係
  存取全域變數或全域資料結構的正確性
在相關的程式碼必須確認執行的順序的正確性（請參閱後面的memory ordering）
除了compiler會調動程式碼以外，CPU也會動態調動程式碼（OoO），因此必須使用編譯器、函數庫所提供的memory barrier確保關鍵程式碼的執行順序

## Slide 21: pipeline & superscalar & cache
一道指令（instruction）可能會分成多個步驟進行，因此可能會有「半成品」出現
例如：x86允許從任意位置開始，讀取一個word，這個word可能跨過一個cache line，因此可能需要多個machine cycle才能完成
「0xcofe」跨過二個cache line，因此CPU會
word1 |  | word2 | word3 | word4 | 
 |  |  |  | ？？ | 0xc0
0xfe | ？？ |  |  |  | 
cache
先讀??0xco
在讀0xfe??
將??0xc0與0xfe??組合成0xc0fe
在mutithreading的情況下，如果要保證load、store是atomic operation，需要宣告為atomic_t

## Slide 22: 如何讓x86及x64的load & store 變成atomic operation
在Intel的文件上寫明，如果資料型別，對齊該型別的長度，那麼這個對該型別的變數的load和store是atomic operation
  例如：int是4 bytes，開始位置就必須是0, 4, 8, ...
  例如：long是8bytes，開始位置就必須是0, 8, 16, ...
  大部分bit的型別，不是atomic operation
C11和C++11可以使用alignas設定對齊位置

## Slide 23: alignas & aligned_alloc
//僅適用於x86，因為假設cache line為64B，int為4B
struct alignas(64) DS { //對cache line對齊
//讓a,b,c,d的load、store變成atomic operation
int alignas(int) a, b, c, d;
atomic_int spinlock;
};
//動態分配對齊記憶體的malooc
void *aligned_alloc( size_t alignment, size_t size );

## Slide 24: 再論硬體架構
如右圖所示，以Intel core i7為例，一個core上可以執行2個logical processor（LP）
每一個LP可以執行獨立的程式（相同程式也可）
透過同時執行多個程式，可以讓CPU的執行單元（execution unit）的使用率提高（右圖黃色的部分），進而增加整體速度
如果LP1與LP2會互相惡性競爭資源，可能會讓速度變得更慢
  例如：LP1等LP2執行完成，但LP1不斷的偵測LP2是否完成工作，造成LP2一直被干擾
  解決方法：在spinlock中加入 “pause” 指令
LP1
LP2
http://www.cnblogs.com/TaigaCon/p/7678394.html

## Slide 25: 記憶體的一致性（Cache Coherence）
CPU1
caln: w, x, y, z
L1? cache
CPU2
caln: w, x, y, z
L1? cache
MESI protocol
右手邊的圖假設CPU1與CPU2同時擁有存放相同變數的cache line，稱之為caln，caln中存放w, x, y, z四個變數
當CPU1修改 “w” ，CPU會透過MESI通訊機制通知CPU2的 “cache”
  通常CPU2的cache會將invalidate caln
  當CPU2要再讀取caln時，CPU2會向CPU1索取caln
  藉由上述方法保證資料的一致性
注意：
  如果w已經被讀到CPU2的暫存器，那麼MESI不會更新CPU2的暫存器
  因此寫程式時必須用volatile關鍵字，強制CPU每次都從cache(/RAM)讀取資料

## Slide 26: 驗證
volatile.c
int main(int arg, char** argv) {
volatile int vol=0;
while(1) {
vol=vol+1;
}
}
notvolatile.c
int main(int arg, char** argv) {
int vol=0;
while(1) {
vol=vol+1;
}
}

## Slide 27: 驗證
shiwulo@NUC :~/sp/ch12$ icc -O3 volatile.c -o volatile
shiwulo@NUC :~/sp/ch12$ icc -O3 nonvolatile.c -o notvolatile
shiwulo@NUC:~/sp/ch12$ ./notvolatile &
[1] 20285
shiwulo@NUC:~/sp/ch12$ ./volatile &
[2] 20287
shiwulo@NUC:~/sp/ch12$ sudo perf top -e mem-stores

## Slide 28: 驗證
Samples: 51K of event 'mem-stores', Event count (approx.): 5563314379
Overhead Shared Object Symbol
98.79% volatile [.] main
0.10% [kernel] [k] format_decode
0.07% [kernel] [k] vsnprintf
/*上面例子是perf top的執行結果，可以看到只有volatile這支程式寫入記憶體*/
/*notvolatile並沒有將資料寫入記憶體，因此在perf top中看不到notvolatile*/
shiwulo@NUC:~/sp/ch12$ ps -a | grep volatile
20285 pts/0 00:04:37 notvolatile
20287 pts/0 00:04:27 volatile
/*系統裡面nonvolatile、volatile都在執行*/

## Slide 29: 指向volatile的指標 – volatilePtr.c
volatile int global;
int main(int argv, char** argc) {
volatile int* volPtr;
int* ptr;
volPtr = &global;
ptr = &global;
*volPtr = 0xc0fe;
//底下這一行在某些處理器、compiler
//可能不會立即更新記憶體
*ptr = 0xdead;
return 0;
}

## Slide 30: 記憶體的一致性（Cache Coherence）
CPU1
caln: w, x, y, z
L1? cache
CPU2
caln: w, x, y, z
L1? cache
MESI protocol
右手邊的圖假設CPU1與CPU2同時擁有存放相同變數的cache line，稱之為caln，caln中存放w, x, y, z四個變數
當CPU1修改 “w” ，CPU會透過MESI通訊機制通知CPU2的 “cache”
  通常CPU2的cache會將invalidate caln（包含：w, x, y, z）
  當CPU2要再讀取caln時，CPU2會向CPU1索取caln
  藉由上述方法保證資料的一致性
注意：
  在學理上，如果CPU2在等CPU1修改 “w” ，因此CPU2不斷的讀 “w”。在MESI中並不會產生額外的traffic，當CPU1更新 “w” 時，這時才會產生一個MESI traffic

## Slide 31: 記憶體的一致性（Cache Coherence）
CPU1
caln: w, x, y, z
L1? cache
CPU2
caln: w, x, y, z
L1? cache
MESI protocol
MESI（Modify, Exclusive, Shared, Invalid）是耗時的
避免不必要的MESI
  假如CPU1需要w，CPU2需要y，但這二個CPU並沒有用w和y做任何同步、交換資訊（syncronization）
  硬體不了解軟體是否使用這些變數進行同步，因此硬體會執行MESI以保證cache coherence
  這個現象就是false sharing，會造成大量的MESI的資料交換，拖慢CPU速度
解決之道：避免將不相關的變數放在一起

## Slide 32: 使用struct代替array
如果只為了一個變數，就去避免false sharing會耗費掉很多的cache memory
  例如：int是4 bytes，如果對齊cache line，在x64上必須對齊64 byte
解決方法，因為將相關的變數宣告為struct，該struct再對cache line做對齊
例如：
  struct alignas(16) DS {
  int a, b, c, d;
  atomic_int spinlock;
  };

## Slide 33: Intel使用的記憶體同步方法
Intel使用snooping記憶體同步（memory consistency）模型
Snooping有多種實現的方法，Intel採用以write-invalidation為基礎的MESI
在Intel的PMU（performance monitor unit，perf及VTune的硬體基礎）文件上，使用xsnp代表snooping
將MESI分成M、E、S三個事件
因此在Intel的處理器上可以觀察Snooping和MESI相關事件，判斷資料同步事件發生的頻率

## Slide 34: spinlock對速度的影響
問題：如果A thread不斷的測試（即：讀取）B thread的某個變數，但B thread的主要執行迴圈與該變數無關，那麼A不斷的讀取是否會影響B的執行速度
答：根據MESI的原理，A不會影響B。實際執行也是如此。

## Slide 35: 驗證
volatile atomic_int complete=0; //complete是二個thread共用的變數
void workingThread(void) {
volatile double result;
struct timespec start, end;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);
for (volatile long long j=0; j<100000; j++)
for (volatile long long i=0; i<100000; i++)
result += (double)i*j;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);
long long delta = timespec2ns(end) - timespec2ns(start);
atomic_store_explicit(&complete, 1, memory_order_relaxed);
printf("res=%f, time = %lld.%lld\n", result, delta/nspersec, delta%nspersec);
}
volatile int doSleep=0;
void waitingThread(void) {
int local=0;
while (local != 1) {
local=atomic_load_explicit(&complete, memory_order_seq_cst); //密集迴圈不斷的讀取complete
if (doSleep==1) sleep(1); //如果doSleep設定為1，則不會執行密集的讀取，每秒讀取一次
}
}

## Slide 36: 結果
$./timedetail ./readWriteShareVar
time = 26.790812018
經過時間: 26.792373282s
CPU花在執行程式的時間: 53.582502s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 53.582502s
$./timedetail ./readWriteShareVar sleep
time = 26.123233926
經過時間: 28.5050704s
CPU花在執行程式的時間: 26.124335s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 26.112339s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.011996s
經過的時間是一樣的
經過的時間是一樣的

## Slide 37: 特別的同步指令 - read-modify-write
撰寫multithread程式時，常常需要進行同步化
  例如：二個程式同時存取一個資料結構、共用一個queue
  換句話說，必須避免二個程式同時修改資料結構，使得這個資料結構變成不一致的狀況
如果是簡單型別，可以使用atomic_xxx（如：atomic_int）
如果要鎖住資料結構，通常需要
  檢查目前是否有人正在修改（read）
  如果沒人在修改，就先「鎖上」（modify-write），然後進去修改
  因此硬體必須提供特別的指令，可以同時1. 檢查 2. 檢查通過立刻上鎖
  POSIX提供高階的鎖定機制，如：semaphore、mutex、spinlock、rwlock
  C++11、C11將低階的硬體指令變成標準函數，如atomic_fetch_add

## Slide 39
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(server)#Memory_Protection_Extension_.28MPX.29

## Slide 40: 程式設計師需要特別了解的
cache miss（尤其是load miss）、（major）page fault、context switch、TLB miss、system call的數量、instruction per cycle
是否可以使用SIMD指令（例如：BCD轉int）
是否可以減少判斷（例如：改成用hash），避免判斷句
如果是稀疏的table是否有其它種表示方法，避免cache miss
PMU中有很多事件似乎是供給compiler工程師分析程式碼的品質，一般工程師不需要特別注意

## Slide 41: Memory Ordering Machine Clears
Intel的PMU能支援Memory Ordering Machine Clears，事件名稱為 “machine_clears.memory_ordering”
Memory Ordering Machine Clears與false sharing有強烈的關係，可以將它視為發生false sharing的指標

## Slide 42: 觀察異常的同步現象
一個寫得很好的平行化程式，每個處理器應該可以獨立做運算，只有在必要的時候，才進行資料交互換
因此可以觀察資料交換的頻率，以確認程式只有在必要的時候進行同步、資料交換。並且確保沒有發生false-sharing
可以觀察 “mem_load_l3_hit_retired.xsnp_hitm”確認資料的交換頻率，這一個事件的意義是：所有在Level 3 cache中完成（即：retired）的資料抓抓取的的指令碼中，用snooping（即：xsnp）抓到資料，而且這個資料是修改過的（即：hitm）
觀察“machine_clears.memory_ordering”確保沒有發生false-sharing
VTune不支援上述二個效能指標，因此必須使用 perf進行量測
發生上述二個情況時的間接影響是：CPI（clock per instruction）變差
原理：Intel的處理器支援“out-of-order load”，而 out-of-order load如果載入失敗會造成 “Memory Ordering Machine Clears”，即machine_clears.memory_ordering

## Slide 43: 使用小工具
//使用方法：sudo perfstat 執行檔 參數1 參數2
//如果要產生制式化的顯示，執行 touch ~/.perflog
//如果要產生可讀的的顯示，執行 rm ~/.perflog
$sudo ./perfstat ./memoryTest/mem_pingpong
//使用方法 sudo perfrecord 執行檔 參數1 參數2 ..
//輸出結果：產生檔案，檔名為 執行檔.perf.data
//觀看執行結果，執行 sudo perf report 執行檔.perf.data
$ sudo ./perfrecord ./memoryTest/mem_pingpong
$ sudo perf report -i ./memoryTest/mem_pingpong.perf.data

## Slide 44
 | pingpong，二個排在一起的volatile int，造成false sharing | 將volatile變數配置到不同 L1d cache line | 二個thread隨意的存取宣告為volatile的變數 | 存取全域變數，使用mutex保護 | 存取全域變數，使用semaphore保護 | 存取全域變數使用spinlock保護 | 二個thread，使用atomic operatiion對全域變數進行存取 | pxz（平行化版的XZ），CPU使用率800% | tarxz（呼叫了tar及xz二支程式），CPU使用率200% | ls | tar
cpu-cycles:u | 150,798,170,668 | 110,244,097,468 | 155,093,349,925 | 30,714,134,115 | 76,596,778,660 | 31,519,252,934 | 29,899,643,321 | 2,218,372,719 | 730,791,840 | 49,198,594 | 376,873
instructions:u | 120,345,103,964 | 120,940,803,624 | 80,336,910,505 | 12,701,091,039 | 15,225,342,389 | 4,634,718,837 | 2,511,251,165 | 1,710,737,832 | 1,303,051,095 | 89,581,443 | 658,724
cache-references:u | 4,708,903,084 | 73,305,091 | 5,882,332,352 | 1,138,499,414 | 3,002,816,846 | 1,019,898,761 | 1,292,933,171 | 45,700,197 | 17,677,505 | 792,728 | 16,224,042
cache-misses:u | 19,997,599 | 25,136,630 | 8,343,099 | 6,286,716 | 23,123,945 | 7,659,135 | 11,108,749 | 24,564,655 | 6,605,107 | 185,921 | 2,611,093
branch-instructions:u | 40,003,326,481 | 40,156,494,045 | 20,063,969,025 | 3,313,308,433 | 4,709,543,228 | 1,812,626,890 | 365,426,582 | 228,058,971 | 94,784,226 | 22,544,429 | 38,196,400
branch-misses:u | 4,035,751 | 3,503,351 | 2,215,276 | 35,870,709 | 90,256,805 | 53,672,945 | 2,859,445 | 12,465,909 | 3,642,617 | 346,031 | 1,512,294
bus-cycles:u | 1,066,280,162 | 780,906,617 | 1,099,114,326 | 214,687,146 | 534,055,353 | 230,248,022 | 210,311,015 | 20,651,201 | 5,906,988 | 982,226 | 2,726,880
cpu-clock:u | 181,534 | 131,653 | 188,407 | 103,846 | 226,666 | 37,665 | 34,834 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,000
task-clock:u | 181,534 | 131,653 | 188,407 | 103,846 | 226,666 | 37,665 | 34,834 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,000
執行時間（使用wait4測量） | 24.520 | 16.839 | 23.846 | 15.376 | 32.510 | 4.847 | 2.885 |  |  |  | 
context-switches（使用wait4測量） | 2 | 3 | 3 | 1,215 | 73,873 | 3 | 3 |  |  |  | 
L1-dcache-loads | 20,080,762,609 | 20,293,573,013 | 20,061,862,820 | 3,305,884,074 | 4,095,703,737 | 1,874,044,747 | 357,904,831 | 519,992,693 | 319,506,413 | 30,417,608 | 166,743,987
L1-dcache-load-misses | 1,040,835,772 | 14,993,061 | 1,089,323,038 | 293,057,596 | 564,336,076 | 255,117,385 | 143,752,693 | 24,089,386 | 7,789,069 | 504,203 | 5,080,518
L1-dcache-stores | 20,008,290,221 | 20,117,477,698 | 20,023,044,923 | 2,053,751,951 | 2,726,905,417 | 1,150,434,651 | 238,849,777 | 242,302,658 | 104,017,068 | 13,357,491 | 49,741,268
L1-icache-load-misses | 25,251,344 | 12,433,470 | 17,743,787 | 8,882,572 | 34,256,707 | 4,986,900 | 2,021,601 | 2,852,175 | 4,312,216 | 1,224,435 | 8,313,351
l2_rqsts.demand_data_rd_hit:u | 2,164,676 | 4,201,227 | 1,845,406 | 29,948,570 | 5,222,095 | 5,658,732 | 160,977 | 4,893,813 | 1,678,074 | 112,331 | 1,327,178
l2_rqsts.demand_data_rd_miss | 195,588,025 | 10,262,512 | 280,804,231 | 169,195,367 | 332,469,920 | 116,001,408 | 1,374,263 | 13,240,102 | 3,640,483 | 530,190 | 2,983,783
mem_inst_retired.lock_loads:u | 874,049 | 796,934 | 999,528 | 426,514,153 | 642,848,645 | 218,787,152 | 194,610,271 | 49,308 | 87,404 | 12,410 | 120,741
mem_inst_retired.split_loads:u | 19,736 | 69,777 | 107,332 | 22,317 | 39,562 | 18,134 | 9,252 | 1,756,674 | 1,808,718 | 25,984 | 280,355
mem_inst_retired.split_stores:u | 35,396 | 42,140 | 222,116 | 17,346 | 56,430 | 4,001 | 6,416 | 5,717 | 32,852 | 61,994 | 43,224
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_hit:u | 24,567 | 15,296 | 31,234 | 74,517,828 | 64,196,125 | 36,184,632 | 4,640 | 1,462 | 6,691 | 159 | 8,386
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_hitm:u | 89,303 | 17,735 | 75,011 | 42,746,571 | 230,451,349 | 73,700,570 | 193,514,277 | 5,736 | 14,475 | 79 | 18,490
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_miss:u | 33,860 | 17,264 | 16,868 | 5,272,555 | 32,311,502 | 12,030,370 | 1,862 | 2,696 | 20,210 | 97 | 24,004
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_none:u | 1,418,726 | 969,671 | 1,787,940 | 542,191 | 1,813,056 | 147,303 | 164,123 | 2,891,896 | 1,219,762 | 43,982 | 1,105,569
machine_clears.memory_ordering:u | 857,422,654 | 5,643 | 813,540,719 | 15,570,872 | 47,409,380 | 4,985,424 | 1,873 | 145,558 | 55,255 | 1,739 | 32,093
dTLB-loads | 20,077,200,396 | 19,936,586,090 | 20,041,014,490 | 3,180,902,122 | 4,031,547,457 | 1,796,606,615 | 206,491,046 | 530,956,923 | 344,903,112 | 29,675,241 | 188,051,111
dTLB-load-misses | 589,416 | 476,528 | 597,851 | 392,934 | 895,378 | 165,721 | 106,513 | 4,729,600 | 1,054,650 | 6,398 | 182,379
dTLB-stores | 20,068,401,460 | 19,891,165,623 | 20,037,561,929 | 2,016,013,457 | 2,698,948,574 | 1,341,934,985 | 204,402,386 | 245,040,835 | 106,640,305 | 15,387,458 | 49,913,106
dTLB-store-misses | 33,164 | 19,483 | 55,533 | 24,793 | 63,850 | 11,752 | 7,704 | 353,479 | 88,338 | 910 | 26,080
iTLB-loads | 1,088,048 | 721,980 | 1,305,550 | 2,396,169 | 2,395,895 | 718,450 | 110,583 | 267,944 | 161,346 | 66,834 | 321,320
iTLB-load-misses | 599,136 | 427,992 | 867,566 | 4,594,344 | 9,870,999 | 187,230 | 84,981 | 25,766 | 39,210 | 6,931 | 51,532

## Slide 45
 | pingpong，二個排在一起的volatile int，造成false sharing | 將volatile變數配置到不同 L1d cache line | 二個thread隨意的存取宣告為volatile的變數 | 存取全域變數，使用mutex保護 | 存取全域變數，使用semaphore保護 | 存取全域變數使用spinlock保護 | 二個thread，使用atomic operatiion對全域變數進行存取 | pxz（平行化版的XZ），CPU使用率800% | tarxz（呼叫了tar及xz二支程式），CPU使用率200% | ls | tar
cpu-cycles:u | 150,798,170,668 | 110,244,097,468 | 155,093,349,925 | 30,714,134,115 | 76,596,778,660 | 31,519,252,934 | 29,899,643,321 | 2,218,372,719 | 730,791,840 | 49,198,594 | 376,873
instructions:u | 120,345,103,964 | 120,940,803,624 | 80,336,910,505 | 12,701,091,039 | 15,225,342,389 | 4,634,718,837 | 2,511,251,165 | 1,710,737,832 | 1,303,051,095 | 89,581,443 | 658,724
cache-references:u | 4,708,903,084 | 73,305,091 | 5,882,332,352 | 1,138,499,414 | 3,002,816,846 | 1,019,898,761 | 1,292,933,171 | 45,700,197 | 17,677,505 | 792,728 | 16,224,042
cache-misses:u | 19,997,599 | 25,136,630 | 8,343,099 | 6,286,716 | 23,123,945 | 7,659,135 | 11,108,749 | 24,564,655 | 6,605,107 | 185,921 | 2,611,093
branch-instructions:u | 40,003,326,481 | 40,156,494,045 | 20,063,969,025 | 3,313,308,433 | 4,709,543,228 | 1,812,626,890 | 365,426,582 | 228,058,971 | 94,784,226 | 22,544,429 | 38,196,400
branch-misses:u | 4,035,751 | 3,503,351 | 2,215,276 | 35,870,709 | 90,256,805 | 53,672,945 | 2,859,445 | 12,465,909 | 3,642,617 | 346,031 | 1,512,294
bus-cycles:u | 1,066,280,162 | 780,906,617 | 1,099,114,326 | 214,687,146 | 534,055,353 | 230,248,022 | 210,311,015 | 20,651,201 | 5,906,988 | 982,226 | 2,726,880
cpu-clock:u | 181,534 | 131,653 | 188,407 | 103,846 | 226,666 | 37,665 | 34,834 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,000
task-clock:u | 181,534 | 131,653 | 188,407 | 103,846 | 226,666 | 37,665 | 34,834 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,000
執行時間（使用wait4測量） | 24.520 | 16.839 | 23.846 | 15.376 | 32.510 | 4.847 | 2.885 |  |  |  | 
context-switches（使用wait4測量） | 2 | 3 | 3 | 1,215 | 73,873 | 3 | 3 |  |  |  | 
L1-dcache-loads | 20,080,762,609 | 20,293,573,013 | 20,061,862,820 | 3,305,884,074 | 4,095,703,737 | 1,874,044,747 | 357,904,831 | 519,992,693 | 319,506,413 | 30,417,608 | 166,743,987
L1-dcache-load-misses | 1,040,835,772 | 14,993,061 | 1,089,323,038 | 293,057,596 | 564,336,076 | 255,117,385 | 143,752,693 | 24,089,386 | 7,789,069 | 504,203 | 5,080,518
L1-dcache-stores | 20,008,290,221 | 20,117,477,698 | 20,023,044,923 | 2,053,751,951 | 2,726,905,417 | 1,150,434,651 | 238,849,777 | 242,302,658 | 104,017,068 | 13,357,491 | 49,741,268
L1-icache-load-misses | 25,251,344 | 12,433,470 | 17,743,787 | 8,882,572 | 34,256,707 | 4,986,900 | 2,021,601 | 2,852,175 | 4,312,216 | 1,224,435 | 8,313,351
l2_rqsts.demand_data_rd_hit:u | 2,164,676 | 4,201,227 | 1,845,406 | 29,948,570 | 5,222,095 | 5,658,732 | 160,977 | 4,893,813 | 1,678,074 | 112,331 | 1,327,178
l2_rqsts.demand_data_rd_miss | 195,588,025 | 10,262,512 | 280,804,231 | 169,195,367 | 332,469,920 | 116,001,408 | 1,374,263 | 13,240,102 | 3,640,483 | 530,190 | 2,983,783
mem_inst_retired.lock_loads:u | 874,049 | 796,934 | 999,528 | 426,514,153 | 642,848,645 | 218,787,152 | 194,610,271 | 49,308 | 87,404 | 12,410 | 120,741
mem_inst_retired.split_loads:u | 19,736 | 69,777 | 107,332 | 22,317 | 39,562 | 18,134 | 9,252 | 1,756,674 | 1,808,718 | 25,984 | 280,355
mem_inst_retired.split_stores:u | 35,396 | 42,140 | 222,116 | 17,346 | 56,430 | 4,001 | 6,416 | 5,717 | 32,852 | 61,994 | 43,224
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_hit:u | 24,567 | 15,296 | 31,234 | 74,517,828 | 64,196,125 | 36,184,632 | 4,640 | 1,462 | 6,691 | 159 | 8,386
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_hitm:u | 89,303 | 17,735 | 75,011 | 42,746,571 | 230,451,349 | 73,700,570 | 193,514,277 | 5,736 | 14,475 | 79 | 18,490
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_miss:u | 33,860 | 17,264 | 16,868 | 5,272,555 | 32,311,502 | 12,030,370 | 1,862 | 2,696 | 20,210 | 97 | 24,004
mem_load_l3_hit_retired.xsnp_none:u | 1,418,726 | 969,671 | 1,787,940 | 542,191 | 1,813,056 | 147,303 | 164,123 | 2,891,896 | 1,219,762 | 43,982 | 1,105,569
machine_clears.memory_ordering:u | 857,422,654 | 5,643 | 813,540,719 | 15,570,872 | 47,409,380 | 4,985,424 | 1,873 | 145,558 | 55,255 | 1,739 | 32,093
dTLB-loads | 20,077,200,396 | 19,936,586,090 | 20,041,014,490 | 3,180,902,122 | 4,031,547,457 | 1,796,606,615 | 206,491,046 | 530,956,923 | 344,903,112 | 29,675,241 | 188,051,111
dTLB-load-misses | 589,416 | 476,528 | 597,851 | 392,934 | 895,378 | 165,721 | 106,513 | 4,729,600 | 1,054,650 | 6,398 | 182,379
dTLB-stores | 20,068,401,460 | 19,891,165,623 | 20,037,561,929 | 2,016,013,457 | 2,698,948,574 | 1,341,934,985 | 204,402,386 | 245,040,835 | 106,640,305 | 15,387,458 | 49,913,106
dTLB-store-misses | 33,164 | 19,483 | 55,533 | 24,793 | 63,850 | 11,752 | 7,704 | 353,479 | 88,338 | 910 | 26,080
iTLB-loads | 1,088,048 | 721,980 | 1,305,550 | 2,396,169 | 2,395,895 | 718,450 | 110,583 | 267,944 | 161,346 | 66,834 | 321,320
iTLB-load-misses | 599,136 | 427,992 | 867,566 | 4,594,344 | 9,870,999 | 187,230 | 84,981 | 25,766 | 39,210 | 6,931 | 51,532
記憶體的
特殊存取方式
常用的Linux指令
紅色部分與記憶體存取異常相關

## Slide 46: 確認問題後， 該如何找出造成該問題的程式
$ sudo perf report -i mem_pingpong.perf.data
/*針對要進一步了解的事件「選進去」，再選擇「 Annotate thread」*/
│ incq 0x20387d(%rip) # 604518 <ds+0x8>
48.64 │ cmp %rdx,%rax
│ ↑ jg c
│ mov $0x401cd4,%edi
│ xor %eax,%eax
│ mov ds+0x8,%rsi
│ ↑ jmpq 400a40 <printf@plt>
│33: inc %rdx
│ incq 0x203853(%rip) # 604510 <ds>
51.36 │ cmp %rdx,%rax
│ ↑ jg c

## Slide 47: 如果編譯時使用了-g 有時候bug只有在開啟-O3發生
│ ds.a++;
│ mov ds,%rax
40.82 │ mov %rax,-0x30(%rbp)
│ mov $0x1,%eax
│ add -0x30(%rbp),%rax
│ mov %rax,-0x28(%rbp)
│ mov -0x28(%rbp),%rax
│ mov %rax,ds
│ ↑ jmp 2f
│ else
│ ds.b++;
│6b: mov ds+0x8,%rax
59.18 │ mov %rax,-0x20(%rbp)

## Slide 48: 小結
了解支援多執行緒的硬體
了解pipeline及super-scaler及compiler都可能將「表面上」看起來不相關的程式碼對調
了解一道組合語言可能分成多個步驟執行
了解在x86於cache上保證了記憶體的一致性
了解有些指令雖然是複雜動作（例如：read-modify-write）但是CPU的設計者，將這些特別指令設計成atomic operation

## Slide 49: thread的programming language/model

## Slide 50: C11 thread
#include <threads.h>
int run(void* par) {
for (int i=0; i< 100000; i++)
printf("%5d ", i);
}
int main(int argc, char** argv) {
thrd_t thr1, thr2, thr3, thr4;
thrd_create(&thr1, run, NULL);
thrd_create(&thr2, run, NULL);
thrd_create(&thr3, run, NULL);
thrd_create(&thr4, run, NULL);
}

## Slide 51: 結果
$ gcc c11thread.c
c11thread.c:1:10: fatal error: threads.h: No such file or directory
#include <threads.h>
^~~~~~~~~~~
compilation terminated
/*在ubuntu 18.04上libc並未支援c11 <threads.h>*/

## Slide 52: C++ thread
#include <thread>
int run(int par) {
for (int i=0; i< 100000; i++)
switch (par) {
case 1: printf(RED"%5d ", i); break;
case 2: printf(GREEN"%5d ", i); break;
case 3: printf(CYAN"%5d ", i); break;
case 4: printf(YELLOW"%5d ", i); break;
}
}
int main(int argc, char** argv) {
std::thread thrd1 (run,0); std::thread thrd2 (run,1);
std::thread thrd3 (run,2); std::thread thrd4 (run,3);
thrd1.join();thrd2.join();
thrd3.join();thrd4.join();
}

## Slide 53: 結果
$ g++ -pthread cppThread.cpp
$ ./timedetail ./a.out
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 13 4 14 15 5 16 6 17 18 19 7 20 8 21 22 23 9 24 25 10 26 11 27 12 28 13 14 29 15 16 30 17 31 18 19 32
CPU花在執行程式的時間: 0.083779s
Kernel協助處理的時間: 0.156387s
Page fault，但沒有造成I/O: 138
Page fault，但觸發I/O: 0
自願性的context switch: 19395
非自願性的context switch: 4

## Slide 54: 結果
C++的thread使用了glibc的pthread實現
pthread使用Linux kernel的clone() system call實現
對Linux而言thread和process於kernel內部是一樣的。差異只是：Thread之間共享記憶體，process之間並未共享記憶體。
  Linux內部都是使用task_struct控制thread和process
  Linux的這三個system call：fork、vfork、clone在核心內部都呼叫do_fork()
除非有特別需求，否則直接呼叫clone並不會帶來太大的效能改善
  特別需求如：希望每一個thread有獨立的open-file table
  使用clone的時候要特別注意stack的傳遞方式 &newStack[size-1]

## Slide 55: 我們使用的函數庫
選擇使用<pthread.h>函數庫
使用<stdatomic.h>，功能幾乎和<atomic.h>一樣
<atomic.h>及<stdatomic.h>主要提供下列功能
  定義各種基本型別的atomic_t
  定義各種atomic operation
  定義了memory barrier
C11的<atomic.h>的功能，大致相等於C++11的<atomic>

## Slide 56: 編譯方式
gcc xxx.c -g -pthread -o xxx
gcc xxx.c –O3 -pthread -o xxx
/*gcc可以替代成icc或clang*/

## Slide 57: base.c （比較基準）
#include <stdio.h>
int global=0;
int main(int argc, char **argv)
{
int i;
for (i=0; i<2000000000; i++) {
global+=1;
}
printf("1000000000+1000000000 = %d\n", global);
return 0;
}

## Slide 58: 執行結果
$ ./time_detail ./base
1000000000+1000000000 = 2000000000
經過時間: 4.709708408s
CPU花在執行程式的時間: 4.709391s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 4.709391s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.000000s
Page fault，但沒有造成I/O： 63
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 1
非自願性的context switch: 33

## Slide 59: pthread_create()
int pthread_create(pthread_t *tid , const pthread_attr_t *attr , void *(*function)(void *) , void *argument)
tid，thread id
attr，新建立的thread的屬性，使用pthread_attr_init及相關函數初始化，一般填入NULL
function，該thread所要執行的函數的名稱，該函數的回傳值和參數都是void*
argumentt傳遞給上述函數（即：thread）的參數
正確回傳0，錯誤則看errno

## Slide 60: 建立一個pthread（nosync.c）
int global=0;
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
global+=1; //大亂鬥，二個執行緒同時修改global變數
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
printf("1000000+1000000 = %d\n", global);
}

## Slide 61: 執行結果
$ ./time_detail ./nosync
1000000+1000000 = 1014803209
經過時間: 6.911069487s
CPU花在執行程式的時間: 13.808802s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 13.808802s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.000000s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 3
非自願性的context switch: 55

## Slide 62: 結果討論
平行度幾乎是最大化，經過時間6.9秒，CPU時間為13.8。這個程式只有二個執行緒，達到的平行度為2（理論最高值）
但6.9秒還是比完全不用執行緒的base要來得慢（4.7秒），表示overhead很大
因為二個執行緒共用一個變數，而且沒有任何同步機制，這會造成二個執行緒彼此覆寫全域變數

## Slide 63: semaphore

## Slide 64: semaphore
#include <semaphore.h>
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
sem：要初始化的semaphore的物件指標
pshared：0該semaphore給執行緒使用，1給行程使用
value：要將semaphore初始化成value

## Slide 65: sem_post() and sem_wait()
#include <semaphore.h>
int sem_post(sem_t *sem);
int sem_wait(sem_t *sem);
sem_post離開全域變數存取區間。在意義上可視為unlock。
sem_wait準備進入全域變數存取區間。在意義上可視為lock。
存取區間即為critical section，在critical section裡面的程式碼存取「同樣的資料」，為了避免資料被隨意的修改，因此可使用semaphore之類的技術，保證一次只能有一個人修改。

## Slide 66: 使用semaphore
int global=0; sem_t semaphores;
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++) {
sem_wait(&semaphores); //向OS要求進入critical section修改global
global+=1;
sem_post(&semaphores); //告訴OS修改完成，離開critical section
} }
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
sem_init(&semaphores, 0, 1); /*0:thread使用，1:semaphore只允許一個人修改global*/
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL); pthread_join(id2,NULL);
printf("1000000000+1000000000 = %d\n", global);
}

## Slide 67: 執行結果
$ ./time_detail ./semaphore
1000000000+1000000000 = 2000000000
經過時間: 276.5058334s
CPU花在執行程式的時間: 547.802264s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 324.851308s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 222.950956s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 276217
非自願性的context switch: 313z
nosync

## Slide 68: 結果討論
semaphore是功能強大的同步函數，他的初始值可以是任何整數，通常semaphore的初始值Ｎ代表最多可以有Ｎ個執行緒修改全域變數或進入critical section
使用sem_wait()時，如果沒有lock成功，會造成context switch
spinlock（後面會介紹），如果lock不成功會在user space一直等待下去，不會造成context switch
小結：如果critical section較短，通常使用spinlock。critical section較長，通常使用semaphore之類的。如果處理器的數量夠多，又想最佳化latency，可以仔細的考慮是否使用spinlock。

## Slide 69: 使用semaphore設計 concurrent queue
只支援單個producer、consumer

## Slide 70: semaphore
#include <semaphore.h>
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
sem：要初始化的semaphore的物件指標
pshared：0該semaphore給執行緒使用，1給行程使用
value：要將semaphore初始化成value

## Slide 71: sem_post() and sem_wait()
#include <semaphore.h>
int sem_post(sem_t *sem);
int sem_wait(sem_t *sem);
sem_post離開全域變數存取區間。在意義上可視為unlock。
sem_wait準備進入全域變數存取區間。在意義上可視為lock。
存取區間即為critical section，在critical section裡面的程式碼存取「同樣的資料」，為了避免資料被隨意的修改，因此可使用semaphore之類的技術，保證一次只能有一個人修改。

## Slide 72: 用semaphore設計queue：buffer_sem.c
#define bufsize 10
long buffer[bufsize];
int in=0, out=0; //新進的資料放在buffer[in]，讀取資料從buffer[out]
sem_t notFull, notEmpty; //使用semaphore判斷buffer的狀態
void put() {
static int item=1; //用於除錯，放入buffer的資料都是嚴格遞增的數列
sem_wait(&notFull); //等待buffer有空間
//printf("put %d\n", item);
buffer[in]=item++; //將資料放入
in++; in=in%bufsize; //規劃下筆資料應該擺放的地點
sem_post(&notEmpty); //放入資料了，所以就不是empty
}
void get() {
int tmpItem; //讀取的數字暫時放在tmpItem
sem_wait(&notEmpty); //等待buffer有東西
tmpItem=buffer[out]; //讀出buffer的東西
out++; out=out%bufsize; //規劃下次要提取資料的地方
sem_post(&notFull); //拿出資料了，因此一定不是full
}

## Slide 73
void producer(void* name) { //生產資料的執行緒
for (int i=0; i<10000000; i++)
put();
}
void consumer(void* name) { //消化資料的執行緒
for (int i=0; i<10000000; i++)
get();
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2, id3, id4;
sem_init(&notFull, 0, bufsize); //剛開始全部是空，因此有bufsize的空間可以放
sem_init(&notEmpty, 0, 0); //剛開始沒有東西放在buffer內
pthread_create(&id1,NULL,(void *) producer,NULL);
//pthread_create(&id2,NULL,(void *) producer,NULL); //只支援一個producer，拿掉這個註解會發生錯誤
pthread_create(&id3,NULL,(void *) consumer,NULL);
//pthread_create(&id4,NULL,(void *) consumer,NULL); //只支援一個consumer，拿掉這個註解會發生錯誤
pthread_join(id1,NULL);
//pthread_join(id2,NULL);
pthread_join(id3,NULL);
//pthread_join(id4,NULL);
}

## Slide 74: 執行結果
$ ./time_detail ./buffer_sem
經過時間: 2.923294185s
CPU花在執行程式的時間: 5.812117s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 3.717052s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 2.095065s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 36898
非自願性的context switch: 57

## Slide 75: 執行結果分析
以buffer_sem而言，總共有2個thread在執行
  執行時間為：2.9秒
  所消耗的CPU time：5.8秒
  換句話說平行度為2（達到最高）
  但浪費掉的額外開銷也很大，於krl中花費了2.1秒，usr為3.7秒。buffer_sem並沒有做任何的I/O，semaphore光是kernel的部分就造成36%的overhead。
  Context-switch共發生了36898次

## Slide 76: 為什麼buffer_sem.c只支援 一個生產者、一個消費者
以put為例，如果buffer是空的，那麼可以有多個producer可以進入，這些producer會同時修改buffer和in，造成資料錯誤
因為我們沒有用任何保護機制，保護多個producer同時修改buffer和in
void put() {
static int item=1; //用於除錯，放入buffer的資料都是嚴格遞增的數列
sem_wait(&notFull); //等待buffer有空間
//printf("put %d\n", item);
buffer[in]=item++; //將資料放入，所有producer都可以修改，造成錯誤
in++; in=in%bufsize;//規劃下筆資料應該擺放的地點。所有producer都可以修改in
sem_post(&notEmpty); //放入資料了，所以就不是empty
}

## Slide 77: mutex

## Slide 78: mutex
#include <pthread.h>
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t * mutex, pthread_mutexattr_t * attr)
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
attr：設定這個mutex的屬性，使用預設屬性則傳入NULL

## Slide 79: 使用mutex
int global=0;
pthread_mutex_t mutex;
void thread(void) {
for (int i=0; i<1000000000; i++) {
pthread_mutex_lock(&mutex);
global+=1;
pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL); //mutex預設是unlock
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL); pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL); pthread_join(id2,NULL);
printf("1000000000+1000000000 = %d\n", global);
}

## Slide 80: 執行結果
$ ./time_detail ./mutex
1000000000+1000000000 = 2000000000
經過時間: 123.151282951s
CPU花在執行程式的時間: 244.681460s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 150.435999s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 94.245461s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 10402
非自願性的context switch: 125
semaphore

## Slide 81: 結果討論
mutex的值只能是1, 0，這意味著最多只有一個thread能進入critical section
大部分的情況，我們只允許一次一個人進入critical section
mutex的系統負擔比semaphore小很多

## Slide 82: 使用semaphore與mutex設計 concurrent queue
支援複數個producer、consumer

## Slide 83: mutex
#include <pthread.h>
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t * mutex, pthread_mutexattr_t * attr)
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
attr：設定這個mutex的屬性，使用預設屬性則傳入NULL

## Slide 84: 多個producer多個consumer buffer_sem_mutex.c
void put() {
sem_wait(&notFull); //等待buffer有空間
pthread_mutex_lock(&putMutex); //限制一次一個producer進入
buffer[in]=item++; //將資料放入
in++; in=in%bufsize; //規劃下筆資料應該擺放的地點
pthread_mutex_unlock(&putMutex);
sem_post(&notEmpty); //放入資料了，所以就不是empty
}
void get() {
int tmpItem; //讀取的數字暫時放在tmpItem
sem_wait(&notEmpty); //等待buffer有東西
pthread_mutex_lock(&getMutex); //限制一次一個consumer進入
tmpItem=buffer[out]; //讀出buffer的東西
out++; out=out%bufsize; //規劃下次要提取資料的地方
pthread_mutex_unlock(&getMutex);
sem_post(&notFull); //拿出資料了，因此一定不是full
}

## Slide 85: 執行結果
$ ./time_detail ./buffer_sem_mutex
經過時間: 19.881834501s
CPU花在執行程式的時間: 37.851506s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 16.387817s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 21.463689s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 2462675
非自願性的context switch: 9831
buffer_sem

## Slide 86: 執行結果分析
以buffer_sem_mutex而言，總共有4個thread在執行
  執行時間為：19.9秒
  所消耗的CPU time：37.9秒
  換句話說平行度為1.9 (理論最高值為4，1.9表示雖然有二個producer，但只有一個在put內，另外一個在外邊等。consumer也是相同情況）
  浪費掉的額外開銷也很大，於kernel中花費了21.5秒。請注意，buffer_sem並沒有做任何的I/O，因此kernel的開銷幾乎都是semaphore
  Context-switch共發生了2,462,675次

## Slide 87: semaphore & mutex的綜合討論
截至目前為止我們看到這二種機制的overhead都很大，這是因為我們處理的資料量很小，相對來說鎖定機制佔的比重就很高
這二種機制都會觸發context-switch，因此如果處理的資料量很大、處理時間很長，context-switch可以避免busy-waiting（後面會討論）的問題
如果系統中有多個程序在跑，與其busy-waiting，不如將CPU讓出來（即context-switch）給其他程序跑

## Slide 88: lock-free的 concurrent queue
只支援單個producer、consumer

## Slide 89: lockfreeQueue.c
volatile int in=0, out=0;
void put() {
static int item=1; //用於除錯，放入buffer的資料都是嚴格遞增的數列
while ((in+1)%bufsize == out) ; //busy waiting
buffer[in]=item++; //將資料放入
in = (in + 1)%bufsize; //下一次要放入的位置
}
void get() {
int tmpItem; //讀取的數字暫時放在tmpItem
while (in == out) ; // busy waiting
tmpItem=buffer[out]; //讀出buffer的東西
out = (out + 1)%bufsize; //下一次要拿取的位置
}

## Slide 90: 執行結果
$ ./time_detail ./lockfree_buf
經過時間: 0.699771642s
CPU花在執行程式的時間: 1.397830s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 1.393825s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.004005s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 2
非自願性的context switch: 1
buffer_sem

## Slide 91: 執行結果分析
程式的正確性：
  假設只有一個producer，一個consumer。in, out這二個變數宣告為volatile，確保每次的寫入，真的寫入到memory（/cache）。
  基於上述的假設，只有一個thread（即：producer）會對in做寫入。同樣的原理，只有一個thread （即：consumer）會對out做寫入。
  由於設定完in, out以後就是function return，因此未使用memory barrier。
執行效率：
  由於buffer_sem只允許一個producer、consumer，因此與buffer_sem比較。
  採用lockfree的方法比semaphore快上4.17倍

## Slide 92: semaphore與mutex的 效能比較

## Slide 93: 2job.c（比較基準）
int global=0;
pthread_mutex_t mutex;
void thread(void) {
int local=0; int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
local+=1;
pthread_mutex_lock(&mutex);
global+=local;
pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL); pthread_join(id2,NULL);
printf("1000000000+1000000000 = %d\n", global);
}

## Slide 94: 執行結果
$ ./time_detail ./2job
1000000000+1000000000 = 2000000000
經過時間: 2.245269591s
CPU花在執行程式的時間: 4.458316s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 4.458316s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.000000s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 3
非自願性的context switch: 273

## Slide 95: 執行結果分析
job2高度的平行化，執行時間為2.245秒，user為4.458秒。換句話說幾乎所有執行時間都是平行運算。
更重要的是在整合結果時使用mutex，因此overhead相當低。kernel時間為0，context switch只發生3次。
job2告訴我們，可以的話，將工作完全切開，使用區域變數平行計算，最後再做結果的合併（這時候只要用簡單的同步即可）。

## Slide 96: 結果比較（回合數：1,000,000,000）
 | base | nosync （錯誤） | semaphore | mutex | 2job （理論上應該是最快）
real | 4.244s | 5.371s | 289.102s | 217.471s | 2.131s
user | 4.240s | 10.520s | 333.272s | 225.196s | 4.248s
sys | 0.000s | 0.000s | 231.756s | 88.820s | 0.000s

## Slide 97: 結果比較（回合數：1,000,000,000）
 | base | nosync （錯誤） | semaphore | mutex | 2job （理論上應該是最快）
real | 4.244s | 5.371s | 289.102s | 217.471s | 2.131s
user | 4.240s | 10.520s | 333.272s | 225.196s | 4.248s
sys | 0.000s | 0.000s | 231.756s | 88.820s | 0.000s
比較，處理器變為二倍，執行時間所短為1/2，極限！
user的值幾乎一樣，代表所做的工作是一樣多

## Slide 98: 小結
瞭解pthread_create和pthread_join
瞭解mutex、semaphore、lock-free三種鎖定方法
比較各種同步方法
最好的方法就是「盡量不同步，並且結果正確」

## Slide 99: 關於process/thread id
對Linux而言，process和thread都是「task」，每個task都有獨立的id
於Linux中，主執行緒所屬的每個執行緒的tid代表的是指向struct pthread_t的指標

## Slide 100: 在Linux中的thread id
#define _GNU_SOURCE
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
//libc不提供gettid函數，但如果要除錯（gdb）的話，必須拿到tid才可以attach
int gettid() {
return syscall(SYS_gettid);
}

## Slide 101: thread_print_id.c
void thread(void) {
printf("pthread_t tid = %p\n", (void*)pthread_self());
printf("tid = %d\n", gettid());
while(1);
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
printf("my pid = %d\n", getpid());
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
getchar();
return (0);
}

## Slide 102: 執行結果
$ ./thread_print_id
my pid = 26653
pthread_t tid = 0x7fd634031700
tid = 26654
pthread_t tid = 0x7fd633830700
tid = 26655
$ ls /proc/26653/task/
26653 26654 26655
$ ps -L -p 26653
PID LWP TTY TIME CMD
26653 26653 pts/17 00:00:00 thread_print_id
26653 26654 pts/17 00:08:34 thread_print_id
26653 26655 pts/17 00:08:34 thread_print_id

## Slide 103: 退出thread
在thread中直接執行return，請注意回傳值的型態為void*
  如果回傳型態宣告為void也可以，但不可以回傳值
使用void pthread_exit(void *retval);
  retval是回傳值
使用int pthread_cancel(pthread_t thread);
  直接取消掉一個thread，或者「建議取消掉」一個thread
  int pthread_setcancelstate(int state, int *oldstate);
  int pthread_setcanceltype(int type, int *oldtype);
  後續再做介紹

## Slide 104: pthread_detach()
#include <pthread.h>
int pthread_detach(pthread_t thread);
通常需要使用pthread_join釋放掉thread所使用的記憶體（如：stack、struct pthread）
當「回傳值」不重要，不需要join時，可以使用pthread_detach()
常用的方式：pthread_detach(pthread_self());

## Slide 105: pthread_detach()
#include <pthread.h>
int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr, int detachstate);
int pthread_attr_getdetachstate(const pthread_attr_t *attr, int *detachstate);
在行程創建之初，設定attr
  int pthread_create(pthread_t *tid , const pthread_attr_t *attr , void *(*function)(void *) , void *argument)
請自行參考man pthread_attr_setdetachstate

## Slide 106: 輕量級的鎖
int pthread_spin_init(pthread_spinlock_t *lock, int pshared);
int pthread_spin_destroy(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t *lock);
使用自旋鎖（spin-lock）會利用一個密集的迴圈進行測試，適用於critical section很小的情況下

## Slide 107: pthread_spin_lock
#include <pthread.h>
int pthread_spin_init(pthread_spinlock_t *lock int pshared);
int pthread_spin_destroy(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_trylock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t *lock);
如果這個lock沒有要跨process使用，pthread_spin_init的pshared傳入PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
pthread_spin用法和Mutex幾乎一模一樣，唯一的差別在於pthread_spin不會釋放CPU，也不會造成voluntary context switch（自願釋放CPU）

## Slide 108: spinlock.c
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++) { //lock 1,000,000,000 次
pthread_spin_lock(&spinlock);
global+=1;
pthread_spin_unlock(&spinlock);
}
}
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
pthread_spin_init(&spinlock, PTHREAD_PROCESS_PRIVATE);
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
}

## Slide 109: spinlock.c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdio.h>
int global=0;
pthread_spinlock_t spinlock;
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000; i++) {
pthread_spin_lock(&spinlock);
global+=1;
pthread_spin_unlock(&spinlock);
}
}

## Slide 110: 比較，lock 1,000,000,000次，花的時間
 | spinlock | mutex | semphore | atomic
經過時間 | 42.37 | 124.90 | 311.20 | 41.72
USR | 82.58 | 149.71 | 363.27 | 83.42
kernel | 0 | 97.40 | 258.18 | 0
ctx-sw | 2 | 8,074 | 170,820 | 2

## Slide 111: spinlock vs. atomic
//spinlock
for (i=0; i<1000000000; i++) {
pthread_spin_lock(&spinlock);
global+=1;
pthread_spin_unlock(&spinlock);
}
//atomic
for (i=0; i<1000000000; i++)
atomic_fetch_add(&global, 1);

## Slide 112: 反組譯 atomic.c
0x0000000000400c80 <+0>: xor %eax,%eax
0x0000000000400c82 <+2>: mov $0x6040c4,%edx
0x0000000000400c87 <+7>: mov $0x1,%ecx
0x0000000000400c8c <+12>: lock add %ecx,(%rdx)
0x0000000000400c8f <+15>: inc %eax
0x0000000000400c91 <+17>: cmp $0x3b9aca00,%eax
0x0000000000400c96 <+22>: jl 0x400c82 <thread+2>
0x0000000000400c98 <+24>: retq
0x0000000000400c99 <+25>: nopl 0x0(%rax)

## Slide 113: Lock：x86的前綴字
The LOCK prefix ensures that the CPU has exclusive ownership of the appropriate cache line for the duration of the operation, and provides certain additional ordering guarantees. This may be achieved by asserting a bus lock, but the CPU will avoid this where possible. If the bus is locked then it is only for the duration of the locked instruction.
換句話說：在比較好的情況下，CPU會鎖定該變數所在的cache line，最差的情況下會鎖定bus。
在鎖bus的情況下，其他CPU、core不能存取記憶體

## Slide 114: POSIX’s spinlock
do {
do {
atomic_spin_nop();//asm ("rep; nop")
val = atomic_load_relaxed(lock);
} while (val != 0);
} while (!atomic_compare_exchange_weak_acquire(lock, &val, 1));
/*rep; nop is indeed the same as the pause instruction. The PAUSE instruction provides a hint to the processor that the code sequence is a spin-wait loop. The processor uses this hint to avoid the memory order violation in most situations, which greatly improves processor performance. For this reason, it is recommended that a PAUSE instruction be placed in all spin-wait loops.*/

## Slide 115: 什麼是futex(fast user-space locking)
The futex() system call provides a method for waiting until a certain condition becomes true. It is typically used as a blocking construct in the context of shared-memory synchronization. When using futexes, the majority of the synchronization operations are performed in user space. A user-space program employs the futex() system call only when it is likely that the program has to block for a longer time until the condition becomes true. Other futex() operations can be used to wake any processes or threads waiting for a particular condition.

## Slide 116: Spinlock一定比較快嗎？
不一定，當cortical section很大時，spinlock的效能反而不如mutex及semaphore了

## Slide 117: 取得平衡
改成使用自適應鎖（adaptive），先用自旋鎖，如果鎖太久自動轉換為mutex。（最早出現在SUN Solaris）
方法如下：
  pthread_mutexattr_t attr;
  pthread_mutexattr_init(&attr);
  pthread_mutexattr_settype(&attr, PTHREAD_MUTEX_ADAPTIVE_NP);
  pthread_mutex_init(&mutex, &attr);

## Slide 118: mutex_apaptive.c
void* thread(void* para) {
int i;
for (i=0; i<1000000; i++) {
pthread_mutex_lock(&mutex);
global+=1;
pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
}
int main(void) {
pthread_mutexattr_t attr;
pthread_mutexattr_init(&attr);
pthread_mutexattr_settype(&attr, PTHREAD_MUTEX_ADAPTIVE_NP);
pthread_mutex_init(&mutex, &attr);
}

## Slide 119: Mutex的其他選項
PTHREAD_MUTEX_TIMED_NP
  預設值，先進先出
PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP
  可以遞迴使用
PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK_NP
  會幫忙檢查有沒有deadlock（重複上鎖）
PTHREAD_MUTEX_ADAPTIVE_NP
  用spinlock做SMP的優化，unlock的時候不保證先進先出
  速度最快的Mutex

## Slide 120: PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP 的用途
void a () {
mutexlock(this_mutex);
/*...*/
b();
/*...*/
mutexunlock(this_mutex);
}
void b() { //在b()中重複lock了 "this_mutex"
mutexlock(this_mutex);
/*...*/
mutexunlock(this_mutex);
}

## Slide 121: 更進階的lock機制，rwlock
int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *restrict rwlock, const pthread_rwlockattr_t *restrict attr);
int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
pthread_rwlock_init中的attr通常填NULL
將lock依照使用的情況，區分為write lock和read lock，可以更近一步的平行化

## Slide 122: Example: rwlock
reader
writer

## Slide 123: 範例：rwlock
不好意思，待補充

## Slide 124: 小結
瞭解Linux中thread在kernel space和user space各為何
除了會「睡覺」的mutex及semaphore以外，還有「不會睡覺」的spinlock
綜合mutex及spinlock的優點，創造出adaptive mutex
瞭解rwlock的設計動機

## Slide 125: Thread local variable
宣告變數時，如果加上__thread，那麼這個compiler會對每一個thread宣告這個變數
通常用於全域變數
實作方式：在Linux x64中，每一個thread的gs/fs（32/64）暫存器指向thread local storage
範例：
__thread int thread_local = 0;

## Slide 126: __thread.c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
volatile int global=0;
pthread_mutex_t mutex;
__thread int thread_local = 0;
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
thread_local+=1;
printf("@thread_local = %p\n", &thread_local);
pthread_mutex_lock(&mutex);
global+=thread_local;
pthread_mutex_unlock(&mutex);
}

## Slide 127: __thread.c
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,NULL);
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
printf("1000000000+1000000000 = %d\n", global);
return (0);
}

## Slide 128: 執行結果
__thread
$time ./__thread
@thread_local = 0x7fc6d8cb06fc
@thread_local = 0x7fc6d94b16fc
1000000000+1000000000 = 2000000000
real 0m2.143s
user 0m4.272s
sys 0m0.000s
2job
$time ./2job
1000000000+1000000000 = 2000000000
real 0m2.132s
user 0m4.248s
sys 0m0.000s

## Slide 129: 執行結果
__thread
12 thread_local+=1;
0x0000000000400847 <+17>: mov %fs:0xfffffffffffffffc,%eax
0x000000000040084f <+25>: add $0x1,%eax
0x0000000000400852 <+28>: mov %eax,%fs:0xfffffffffffffffc
2job
12 local+=1;
0x000000000040080e <+24>: addl $0x1,-0x8(%rbp)

## Slide 130: 奇怪的編譯？
Controls whether TLS variables may be accessed with offsets from the TLS segment register (%gs for 32-bit, %fs for 64-bit), or whether the thread base pointer must be added.
gcc使用fs暫存器當thread local storage的基底值，相關的變數再做偏移，因此編譯出的程式碼比較慢

## Slide 131: 取消執行緒的執行
int pthread_cancel(pthread_t thread);
會立即返回（non-blocking）
向目標執行緒送出SIGCANCEL
  SIGCANCEL可以ignore

## Slide 132: 取消執行緒的執行
int pthread_setcancelstate(int state, int *oldstate);
  PTHREAD_CANCEL_ENABLE
    允許pthread_cancel
  PTHREAD_CANCEL_DISABLE
    忽略pthread_cancel
int pthread_setcanceltype(int type, int *oldtype);
  PTHREAD_CANCEL_DEFERRED
    在適當的時間點，例如某些函數（如：pthread_testcancel）檢查是否取消
  PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS
    立即取消該執行緒的執行（十分危險的做法）

## Slide 133: 戰場的清理
void pthread_cleanup_push(void (*routine)(void *), void *arg);
void pthread_cleanup_pop(int execute);
呼叫push將routine放入堆疊中，執行緒執行結束時會呼叫該routine
呼叫pop時，如果參數不為零，則會執行pop出來的函數
詳情請見：man pthread_cleanup_push

## Slide 134: thread與fork
Process 1
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Process 2
Thread 4
fork()

## Slide 135: thread與fork
多執行緒的process，執行fork以後，新的process內只有「該執行fork的thread」
依照上述語意，執行結果通常「很奇怪」，因此請不要在multi-thread process中執行fork

## Slide 136: thread & false sharing
二個以上的執行緒，存取不同的變數。而這些變數卻在於同一個cache line上。
換句話說：表面上存取不同變數，實體上卻是存取同一個資源（cache line）
這種現象稱之為false sharing或者是ping-pong

## Slide 137: pingpong.c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
/*a和b大小只有4個byte，二者合計8個byte*/
struct DS {
int a;
int b;
};
void thread(void* local) {
int* _local=(int*) local;
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
*_local+=1;
}

## Slide 138: pingpong.c
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
struct DS ds;
ds.a=0; ds.b=0;
printf("sizeof(DS)=%d\n",(int)sizeof(ds));
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,&(ds.a));
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,&(ds.b));
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
return (0);
}

## Slide 139: 執行結果
$ getconf LEVEL1_DCACHE_LINESIZE
64
$ time ./pingpong
sizeof(DS)=8
real 0m5.293s
user 0m10.560s
sys 0m0.000s

## Slide 140: pingpong_aligned.c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
struct DS {
__attribute__((aligned(64))) int a;
__attribute__((aligned(64))) int b;
};
void thread(void* local) {
int* _local=(int*) local;
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
*_local+=1;
}

## Slide 141: pingpong_aligned.c
int main(void) {
pthread_t id1, id2;
struct DS ds;
ds.a=0; ds.b=0;
printf("sizeof(DS)=%d\n",(int)sizeof(ds));
pthread_create(&id1,NULL,(void *) thread,&(ds.a));
pthread_create(&id2,NULL,(void *) thread,&(ds.b));
pthread_join(id1,NULL);
pthread_join(id2,NULL);
return (0);
}

## Slide 142: 執行結果
pingpong
$ time ./pingpong
sizeof(DS)=8
real 0m5.293s
user 0m10.560s
sys 0m0.000s
pingpong_aligned
$ time ./pingpong_aligned
sizeof(DS)=128
real 0m2.350s
user 0m4.688s
sys 0m0.000s
比2job的2.131秒慢

## Slide 143: 結果比較（回合數：1,000,000,000）
 | base | nosync （錯誤） | semaphore | mutex | volatile （錯誤， 平台相依） | 2job （理論上應該是最快）
real | 4.244s | 5.371s | 289.102s | 217.471s | 5.525s | 2.131s
user | 4.240s | 10.520s | 333.272s | 225.196s | 11.024s | 4.248s
sys | 0.000s | 0.000s | 231.756s | 88.820s | 0.000s | 0.000s

## Slide 144: 2job vs. pingpong_aligned
2job
//local+=1;
addl $0x1,-0x8(%rbp)
pingpong_aligned
mov -0x8(%rbp),%rax
mov (%rax),%eax
lea 0x1(%rax),%edx
mov -0x8(%rbp),%rax
mov %edx,(%rax)

## Slide 145: 小小結論
對齊過後的程式碼真的蠻快的（小輸2job），但很浪費記憶體空間，在最關鍵的時候使用。

## Slide 146: C11 – alignas （pingpong_alignedas.c）
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdalign.h>
/*c11專用語法*/
struct DS {
int alignas(64) a;
int alignas(64) b;
};

## Slide 147: 執行結果
shiwulo@vm:~/sp/ch12$ time ./pingpong
sizeof(DS)=8
real 0m7.593s
user 0m15.168s
sys 0m0.004s
shiwulo@vm:~/sp/ch12$ time ./pingpong_aligned
sizeof(DS)=128
real 0m2.358s
user 0m4.704s
sys 0m0.000s
shiwulo@vm:~/sp/ch12$ time ./pingpong_alignas
sizeof(DS)=128
real 0m2.373s
user 0m4.728s
sys 0m0.000s

## Slide 148: 反組譯的結果
就這個程式來說，反組譯以後pingpong_aligned和pingpong_alignas的組合語言是一致的

## Slide 149: C11 – aligned_alloc
void *aligned_alloc( size_t alignment, size_t size );
alignment:跟alignment的倍數作對齊
size：需要分配的大小

## Slide 150: 原子運算
某些基本的運算單元（如：int）可以宣告為Atomic_
透過定義在<stdatomic.h>的operator，可以對一些基本的運算單元（如：int進行簡單操作）
請注意：一連串的「原子運算」不會形成「原子運算」

## Slide 151: C11 – stdatomic.h
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdatomic.h>
atomic_int global=0;
void thread(void) {
int i;
for (i=0; i<1000000000; i++)
atomic_fetch_add(&global, 1);
}

## Slide 152: 執行結果
$ $ time ./atomic
1000000+1000000 = 2000000000
real 0m43.646s
user 1m27.272s
sys 0m0.000s
$gdb atomic
(gdb) disas /m thread
Dump of assembler code for function thread:
...
10 atomic_fetch_add(&global, 1);
0x0000000000400703 <+13>: lock addl $0x1,0x200949(%rip) # 0x601054 <global>
...
2jobs的秒數為2.131s

## Slide 153: gcc -c -g -Wa,-a,-ad atomic.c > atomic.asm
10:atomic.c **** atomic_fetch_add(&global, 1);
28 .loc 1 10 0 discriminator 3
29 000d F0830500 lock addl $1, global(%rip)

## Slide 154: 小小結論
硬體的同步化機制（例如：Intel’s lock）還是不如手動平行化的速度

## Slide 155: 小結
瞭解thread local variable
瞭解fork和cancel在thread中的作用，並且知道「盡量不要」使用這二種機制
瞭解false sharing及解決方法
一些基本型別（如：int）有hardware solution（即：atomic operation）

## Slide 156: 作業
寫一支程式利用「蒙地卡羅方法」計算pi
  演算法： https://goo.gl/BXlUZB
可以多執行緒，平行運算，計算出pi
執行方法
  ./pi ####
  ####為總共要執行幾次迴圈（亂數）
  執行完成後，於螢幕上印出pi的值到小數點以下第八位

## Slide 157: Conditional wait
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond,
const pthread_condattr_t *restrict attr);
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond,
pthread_mutex_t *restrict mutex);
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
要等待mutex所保護的資料結構發生變化，呼叫pthread_cond_wait。
當mutex所保護的資料結構發生變化，呼叫pthread_cond_signal。
下學期OS課會有更詳細的介紹

## Slide 158: 進階Lock機制

## Slide 159: 綜觀
lock-free queue
  利用x86上，load和store是atomic operation所設計的concurrent queue
  只允許一個producer、一個consumer
sequential lock
  Writer擁有無窮高的優先權（這少見，一般來說都是reader優先權高）
  如果reader被writer打斷，reader要重做（redo）
ticket lock
  具有FIFO功能的spinlock，與spinlock相較複雜度並沒有增加很多
r/w spinlock
  同上一樣，使用票卷的概念實現，writer一次拿走全部的票卷，reader一次拿一張票券
  隱含的，reader的優先權比writer高

## Slide 160: (1.) lock-free的 concurrent queue
只支援單個producer、consumer

## Slide 161: spin-lock設計的基本技巧
「檢查-進入」這樣的方式是不對的，因為在檢查和進入之間可能會有其他thread同時做「檢查」，其結果是可能多個thread同時進入
常見的spin-lock的寫法是「改變lock 的狀態-檢查-確認是否lock成功」
  因為先改變lock的狀態，因此其他thread就算同時要進入critical section也都會先做這個動作
  如果lock失敗，所有thread都重做一次（即：spin），總有一個可以成功
另一個常見的做法是將「檢查和鎖住」寫成一個atomic operation，如：swap()

## Slide 162: 回顧：lockfreeQueue.c
volatile int in=0, out=0;
void put() {
static int item=1; //用於除錯，放入buffer的資料都是嚴格遞增的數列
while ((in+1)%bufsize == out) ; //busy waiting
buffer[in]=item++; //將資料放入
//這裡應該要加入memory fence，確保增加buffer的狀態（in++）後，get()真的會讀到資料
in = (in + 1)%bufsize; //下一次要放入的位置
}
void get() {
int tmpItem; //讀取的數字暫時放在tmpItem
while (in == out) ; // busy waiting
tmpItem=buffer[out]; //讀出buffer的東西
out = (out + 1)%bufsize; //下一次要拿取的位置
}

## Slide 163: 回顧：執行結果
$ ./time_detail ./lockfree_buf
經過時間: 0.699771642s
CPU花在執行程式的時間: 1.397830s
CPU於usr mode執行此程式所花的時間： 1.393825s
CPU於krl mode執行此程式所花的時間： 0.004005s
Page fault，但沒有造成I/O： 76
Page fault，並且觸發I/O: 0
自願性的context switch： 2
非自願性的context switch: 1
buffer_sem

## Slide 164: 回顧：執行結果分析
程式的正確性：
  假設只有一個producer，一個consumer。in, out這二個變數宣告為volatile，確保每次的寫入，真的寫入到memory（/cache）。
  基於上述的假設，只有一個thread（即：producer）會對in做寫入。同樣的原理，只有一個thread （即：consumer）會對out做寫入。
  由於設定完in, out以後就是function return，因此未使用memory barrier。
執行效率：
  由於buffer_sem只允許一個producer、consumer，因此與buffer_sem比較。
  採用lockfree的方法比semaphore快上4.17倍

## Slide 165: producer, consumer對in, out的存取
 | producer | consumer
in | 寫入及讀取：程式碼如下 in = (in + 1)%bufsize; | 讀取：程式碼如下 while (in == out) ;
out | 讀取：程式碼如下 while ((in+1)%bufsize == out) ; | 寫入及讀取：程式碼如下 out = (out + 1)%bufsize;
這一個程式在producer（put）、consumer（get）不會有race condition，原因是：共用變數，in及out，不會有二個以上的thread，對其做寫入
基於上述理由，這個方法只適用於一個producer、一個consumer。
舉例：如果有二個producer，那麼in這個變數就可能會有2個thread（因為有二個producer）對其修改

## Slide 166: (2.) sequential lock
讓reader付出成本的reader-writer solution
這個版本的seqlock只可以有一個writer

## Slide 167: 演算法概念
writer
version++; //lock， version變成奇數
開始讀寫
讀寫完應該加入memory fence
確保reader看到的是完整的發佈
version++;//unlock，version變成偶數
reader
redo:
localversion=version;
if (locaversion == 奇數)
//writer正在寫
goto redo;
開始讀取
if(localVersion != version)
//讀取的過程中，writer寫入，
//造成version改變
goto redo;
共用變數：version，初始值為0
這一段程式碼相當於lock，但lock成功不代表一定讀到正確的值
這一段程式碼相當於unlock，unlock之前，必須確保讀取的值是正確的

## Slide 168: seqlock.c
void seq_wrt_lock() { atomic_fetch_add(&g_version, 1); }
void seq_wrt_unlock() { atomic_fetch_add(&g_version, 1); }
void rd_thread(void* para) {
while(1) { //reader的主迴圈
//下面程式碼是為了要讀取資料，如果讀取的過程當中，writer更新了資料，這時候reader就重新讀
while (1) { { //這個迴圈是為了要redo，相當於寫：label redo;
int local_version;
//有writer正在critical section，再試一次
if ((local_version=atomic_load(&g_version))%2==1)
continue;
//底下這個for loop要置換成讀取資料的程式碼
for (int i=0; i< 100; i++) ; //模擬讀取資料
//判斷要不要重新讀取
if (local_version == atomic_load(&g_version))
break; //版本編號一樣，表示讀取過程當中，writer沒有更新資料，不用重讀
else continue; //版本編號不一樣，讀取過程中writer更新資料，reader重新讀一次
} } }

## Slide 169: 是否可以將atomic operation都拿掉？
二邊共用的變數是version，只有writer會更改version，而且系統當中只有一個writer
  應該可以，但要確保二個version++依序執行，資料的修改「匡在」這二個version++之間，可以使用memory fence
如果系統當中有多個writer，writer之間必須額外使用spinlock確保一次只有一個writer進入critical section
  在這個情況下，version應該要用atomic operation進行操作

## Slide 170: 執行結果
$ ./timedetail ./seqlock
建立 3 個 reader threads, 1 個 writer thread
reader在CS的數量 3
reader的redo的數量 26895/sec
reader的noredo的數量 9360/sec
writer的寫入數量 17213/sec

## Slide 171: (3.) ticket lock
具有FIFO功能的spinlock，其overhead與spinlock差不多

## Slide 172: 演算法概念
每一個人想進入CS前先抽一張號碼牌
然後等「叫號」，如果叫到的號碼跟自己的號碼牌一樣，就進入CS
離開CS的時候，做「叫號」，即讓下一個號碼的人進入CS

## Slide 173: ticketlock.c
struct ticketlock_t {
volatile atomic_int next_ticket; //一定要加上volatile，否則-O3會出錯，初始值為0
//一定要加上volatile，否則-O3會出錯，這一個不用是atomic_int，因為執行時它已經在CS，初始值為0
volatile int now_serving;
};
void ticketLock_acquire(volatile atomic_int* next_ticket,volatile int* now_serving){
int my_ticket;
//抽號碼牌，使用atomic operation，避免二個人抽到同一張號碼
my_ticket = atomic_fetch_add(next_ticket, 1);
while(*now_serving != my_ticket) ; //等叫號，如果叫到的號碼（now_serving）與自己一樣就進入CS
}
void ticketLock_release(volatile int *now_serving) {
++*now_serving; //離開CS前，將「叫號」+1，讓下一個人可以進來
//如果要讓其他thread看到更新的資料結構，這裡要加入memory fence
}

## Slide 174: 執行結果
$ ./ticketlock
thread_0 wait for entering CS
thread_1 in CS
thread_3 wait for entering CS
thread_2 in CS
thread_1 wait for entering CS
thread_2 wait for entering CS
thread_0 in CS
thread_3 in CS
thread_0 wait for entering CS
thread_1 in CS
thread_3 wait for entering CS
thread_2 in CS
thread_1 wait for entering CS
thread_2 wait for entering CS
可以觀察到，的確是按照FIFO順序進入CS

## Slide 175: (4.) rw-spinlock
如果系統中reader的數量非常多，writer可能會starvation

## Slide 176: 演算法概念
系統中有很多張門票（例如：1000張）
  writer要進入CS，一次要拿到1000張，這確保了其他writer、reader都不能再進入CS
  reader要進入CS，一次拿一張門票
    因為已經拿了一張門票，因此writer不可能拿到全部的門票
    系統有很多張門票，而每一個reader只要一張門票，因此可以有多個reader同時進入CS
在實作的時候不要把「最大門票」設定的太大（例如：不可以設定成INT_MAX ），因為在實作的時候，writer會先試著拿門票，這個步驟會將現有門票減「最大門票」值，如果多個writer同時進入CS，可能會造成underflow

## Slide 177: rw-spinlock.c
void init_rwspinlock() {
atomic_store(&nTicket, maxTicket);
}
void wrt_lock() {
while(1) {
atomic_fetch_sub(&nTicket, maxTicket); //先改變鎖的狀態，避免race condition
int ret=atomic_load(&nTicket);
if (ret == 0) return;
else atomic_fetch_add(&nTicket, maxTicket); //lock沒有成功（ret<0），代表有writer或reader正在CS，將門票加回去
}
}
void rd_lock() {
while(1) {
atomic_fetch_sub(&nTicket, 1); //先拿一張門票
int ret = atomic_load(&nTicket);
if (ret > 0) return; //拿走一張以後，只要ret>0代表：1. 自己是第一個進入CS的reader；或 2. 已經有reader在裡面
else atomic_fetch_add(&nTicket, 1); //如果拿一張門票以後，門票總數<0，代表有writer正在CS
}
}
void rd_unlock() { atomic_fetch_add(&nTicket, 1); } //還門票
void wrt_unlock() { atomic_fetch_add(&nTicket, maxTicket); } //還門票

## Slide 178: 執行結果
$ ./rwspinlock
建立4個reader
建立4個writer
按下Enter鍵繼續
nTicket = -2003 /*有3個reader在CS，有2個writer嘗試進入CS*/
total number of reader entering CS = 184937/sec
total number of writer entering CS = 29118/sec
parallel level of read = 1.944711 /*reader的平行度為1.944，代表只要有reader在CS，通常是1.944個reader在CS*/
nTicket = -1004
total number of reader entering CS = 187014/sec
total number of writer entering CS = 29400/sec
parallel level of read = 1.944365
nTicket = 998 /*有2個reader在CS，因此門票剩下998張*/
total number of reader entering CS = 187033/sec
total number of writer entering CS = 29383/sec
parallel level of read = 1.942579

## Slide 179: 討論
sequential lock、ticket lock、r/w spinlock，在程式碼裡面都有spinlock的影子
如果拿到lock的task剛好被Linux kernel踢出CPU，那麼其他人會等很久，而且是做一個無聊的測試迴圈
如前面所說，測試迴圈只會影響該顆core，不會造成額外的memory traffic
  例如：執行完成的thread可以執行spinlock測試其他thread是否執行到特定段落
  例如：如果需要等待n個thread，可以使用長度為n的陣列，每一個元素對應該thread是否執行到的特定段落，已經執行完成的thread測試該陣列所有的thread是否將其對應的flag設定為1。（避免使用atomic operation）
測試迴圈內最好加入：asm("pause")
  C11、C++11沒有提供pause類似的函數，因此要寫組合語言
指標型別在C11、C++11中也可以是atomic load、store，因此可以善用指標做資料的更新

## Slide 180: 討論
如果想要在lock不成功的時候，觸發context switch，可以使用futex，futex可以支援 “priory inheritance”
例如：POSIX並沒有提供具有FIFO功能的rw-semaphore，如果要達到這個功能，只能自己撰寫
了解這些演算法的特型以後，如果沒有做特殊的修改，盡量上網找已經通過時間驗證的程式碼

## Slide 181: memory order

## Slide 182: x86 memory ordering
“A strong hardware memory model is one in which every machine instruction comes implicitly with acquire and release semantics. As a result, when one CPU core performs a sequence of writes, every other CPU core sees those values change in the same order that they were written.”
“x86 still keeps its memory interactions in-order, so in a multicore environment, we can still consider it strongly-ordered. ”

## Slide 183: 在x86下考慮C11 & C++11的記憶體模型
Intel x86的硬體「幾乎」滿足memory_order_seq_cst
但compiler不一定滿足memory_order_seq_cst

## Slide 184: C11、C++11中memory_order的定義
#include <stdatomic.h>
typedef enum memory_order {
memory_order_relaxed,
memory_order_consume,
memory_order_acquire,
memory_order_release,
memory_order_acq_rel,
memory_order_seq_cst
} memory_order;
/*example*/
atomic_load_explicit( const volatile A* obj, memory_order order );
atomic_fetch_add_explicit( volatile A* obj, M arg, memory_order order );
/*下列二者意思相同*/
atomic_fetch_add( volatile A* obj, M arg );
atomic_fetch_add_explicit( volatile A* obj, M arg, memory_order_seq_cst );

## Slide 185: relaxed
memory
Atomic operation
下面的指令可以往上搬
上面的指令可以往下搬
因此related只確保該指令是atomic operation

## Slide 186: consume & release
memory
atomic load &A
(consume)
memory
atomic store &A
(release)
上面的指令都不可以可以往下搬
與A相關的不可以往上搬

## Slide 187: consume & release
memory
atomic load &A
(consume)
與A相關的不可以往上搬
memory
atomic store &A
(release)
上面的指令都不可以可以往下搬
Store A的結果會傳遞出去

## Slide 188: consume & release，應用
Memory
P1
spinlock(A)
Memory P2
unlock(A)
上面的指令都不可以可以往下搬
unlock A的結果會傳遞出去
lock成功
這時候P1看到A在unlock前的所有更動
與A不相關的可在此執行
與A相關的不可以往上搬

## Slide 189: acquire & release
memory
atomic load &A
(acquire)
無論是否與A相關的不可以往上搬
memory
atomic store &A
(release)
上面的指令都不可以可以往下搬

## Slide 190: acquire & release，應用
Memory
P1
spinlock(A)
Memory P2
unlock(A)
上面的指令都不可以可以往下搬
Store A的結果會傳遞出去
lock(A)成功
這時候P1看到A在unlock前的所有更動
無論是否與A相關的不可以往上搬
在這段期間完全不做事
保證寫在A之後的指令一定在P2 unlock後才執行

## Slide 191: acq_rel （不是acquire & release）
Memory
P1
lock(A)
acq_rel
Memory P2
unlock(A)
acq_rel
unlock A的結果會傳遞出去
lock成功
這時候P1看到A在unlock前的所有更動
在這段期間完全不做事
保證寫在A之後的指令一定在P2 unlock後才執行
指令不能做任何的對調

## Slide 192: seq_cst：最強的memory ordering
具有acq_rel的所有特性，並且所有宣告為acq_rel的指令一定不同時執行，一定是依照某個順序執行
須滿足下列條件
Program order: each process issues a memory request ordered by its program.
Write atomicity: memory requests are serviced based on the order of a single FIFO queue.

## Slide 193: 舉例：seq_cst
Memory
P1
A.seq_cst
Memory P2
C.seq_cst
B.seq_cst
所有thread，看到A、B、C的順序是同樣的「某個順序」
例如：
  A->C->B
  A->B->C
  C->A->B
  注意：A一定在B之前

## Slide 194: 舉例：seq_cst
int x= 0, y= 0, z=0;
a() { x= 1; }
b() { y= 1; }
//如果先執行a()，並且於b()還未執行之前，那麼z「不會」加一
c() {
while (x == 1); //等x
if (y) z++;
}
//如果先執行b()，並且a()還未執行之前，那麼z「不會」加一
d() {
while (y == 1); //等y
if (x) z++;
}
creat_4threads(a, b, c, d);
join_4thread();
//如果memory ordering使用seq_cst，
//那麼要不c()和d()要不看到a先執行，或者看到b先執行
//假設先看到a()執行，b()後執行，那麼d()「一定」會令z++
//如果b()先執行，c()一定會另z++，所以z一定不是0
前提：
  a()、b()、c()、d()都是一個thread
  x, y, z是共用變數
如果對c()和d()而言，他們看到的x, y更改順序是一致的，那麼z就一定不會是0。
除了seq_cst以外，其他方法無法保證a()、b()所產生的結果是某一個特定順序。
  因為a()和b()在不同thread，並且a()和b()沒有任何關係，因此不在其他記憶體順序的規範中
舉例：
  如果c()看到的順序是a()再b()
  而d()看到的順序是b()再a()
  這樣就不是seq_cst
程式碼簡化自：
https://en.cppreference.com/w/cpp/atomic/memory_order

## Slide 195: seq_cst：在CPU架構上的舉例 不符合seq_cst的多核心架構
圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tilera_TILEPro64_BlockDiagram.JPG
a()
x=1
b()
y=1
d()：離b()比較近
先看到y修改，在還沒看到x的修改前就執行完了。因此沒有執行z++
c()：離a()比較近
先看到x的修改，在還沒看到y的修改前就執行完了。因此沒有執行z++

## Slide 196: seq_cst：在CPU架構上的舉例 不符合seq_cst的多核心架構
圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tilera_TILEPro64_BlockDiagram.JPG
a()
x=1
b()
y=1
c()
因為離b()較近，先看到y的修改，再看到x的修改
c()
因為離a()較近，先看到x的修改，再看到y的修改
X86幾乎滿足seq_cst，但不完全滿足

## Slide 197: 結果
在這個例子裡面，無論從執行時間、反組譯等等看不出任何差別